## Slide 1: Доклад
По теме выпускной квалификационной работы магистра
Самодуров Эльдар Германович
Школа Цифровой Экономики
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств,
группа М9119-11.04.03тдзз
Научный руководитель: Жирабок Алексей Нилович
Разработка модуля для исследования выживания тихоходок на борту спутника формата Cubesat
г. Владивосток 2021

## Slide 2: Цель работы:
Проектирование технического устройства для проведение биологических экспериментов над микроскопическими животными (тихоходками), с целью определения их жизнеспособности в условиях открытого космоса, на борту малого космического аппарата формата Cubesat.

## Slide 3: Задачи работы:
Определить научные и технические возможности для предполагаемого устройства
Разработать модель исследовательского модуля для осуществления автоматических экспериментов над тихоходками в космосе в качестве полезной нагрузки спутника CubeSat;
Подобрать необходимые покупные компоненты
Анализ сущ. решений

## Slide 4: Схожие эксперименты над тихоходками
Tardigrade Resistance to Space Effects (TARSE)
Tardigrada In Space (TARDIS)
Rotifers, Tardigrades and Radiation (RoTaRad)
С 2007 года на борту «ФОТОН-М3»*
*Weronika, E., & Łukasz, K. (2016). Tardigrades in Space Research - Past and Future. Origins of Life and Evolution of Biospheres, 47(4), 545–553. doi:10.1007/s11084-016-9522-1

## Slide 5: Эксперименты на борту Cubesat
Эксперименты NASA
GeneSat – 1 | 2006 | Бактерии | 
PharmaSat | 2009 | Дрожи | 
O/OREOS | 2010 | Микроорганизмы | 
SporeSat | 2014 | Растения | 

## Slide 6: Эксперименты на борту Cubesat
*Driedger, M., Platero,V., Taverner, M.. (2018). TSAT4: A Modular 3U CubeSat Characterizing Anabaena Cylindrica in Low Earth Orbit. 32nd Annual AIAA/USU Conference on Small Satellites
В 2018 году коллектив университета Манитоба описал* конструкцию полезной нагрузки для эксперимента над сине-зеленой водорослью Anabaena cylindrica на борту наноспутника T-SAT4
По методике эксперимента предполагалось облучать ячейки с водорослью инфракрасным излучением с помощью светодиодов, и фиксировать степень поглощения излучения с помощью фотодиода.

## Slide 7: Методика эксперимента:
Создание благоприятной среды с использованием воздушной смеси, питательной жидкости и комфортной температуры
Создание неблагоприятной среды путем разгерметизации камеры
Фиксация дозы облучения солнечной радиацией

## Slide 8: Методика эксперимента:
Отслеживание активности тихоходок на различных этапах эксперимента с помощью фотокамеры и алгоритма MPEG (Moving Picture Experts Group)
Отслеживание мертвых тихоходок с помощью флуоресцентного красителя
Сжатие изображений
Передача изображений и соответствующей телеметрии (температуры и давления) на Землю для последующего анализа
Работа алгоритма
Moving Picture Experts Group

## Slide 9: Требования эксперимента:
Модуль ограничен объемом 1U (10 х 10 х 10 см)
Система с управляемыми параметрами температуры и давления среды
5-7 циклов стравливания и наполнения камеры
Не токсичная среда
Высокая точность получаемых данных

## Slide 10
Контейнер
Камера
Выходной клапан
Освещение
Входной клапан
Вакуум
снимки
Подсистема
Газовый
баллон
Питание
Обогрев
Микроконтроллер
данные
управление
датчики
Состав системы

## Slide 11: Контейнер
Внешние части – алюминий марки 7075
Подложка и перегородки – кварцевое стекло
Верхнее стекло – кварцевое стекло
Дополнительный герметик – жидкий на основе силикона

## Slide 12: Контейнер
Контейнер в физическом исполнении
Создан для лабораторных испытаний

## Slide 13: Эксперименты
Зафиксированное давление:
17 мм рт. ст.
2200 Па
0,022 атм

## Slide 14: Камера
Была выбрана камера Kurokesu C1 Pro
Объектив Kowa LM3NCM | 1/1.8" 3.5mm
Тихоходки хорошо различимы на небольшой кратность, начиная с 20х

## Slide 15: Клапаны
VHS серия компании Lee company
Высокоточная дозировка
Миниатюрный размер
Гибко настраиваемый режим работы

## Slide 16: Модуль целиком
Предлагаемая компоновка полезной нагрузки
Габариты
(80 х 48 х 92 мм)
Изометрический вид
Вид спереди

## Slide 17: Модуль в составе спутника
Разработаны алюминиевые крепления для надежной фиксации внутри спутника.
Масса конструкции без спутника около 650 г.

## Slide 18: Симуляции испытаний
Частотный анализ
Анализ на ударную нагрузку
Термический анализ
Все испытания проводились с помощью
SOLIDWORKS Simulations на оборудовании ЦПД

## Slide 19: Частотный анализ
Режим No. | Частотный(Рад/сек) | Частотный(Герц) | Период(Секунды)
1 | 17 099 | 2 721,4 | 0,000367
2 | 19 213 | 3 057,8 | 0,000327
3 | 28 584 | 4 549,3 | 0,00022
4 | 45 307 | 7 210,8 | 0,000139
5 | 45 930 | 7 310 | 0,000137
Таблица 1 – Список резонансных частот модели контейнера.
Режим No. | Частотный(Рад/сек) | Частотный(Герц) | Период(Секунды)
1 | 8 369,9 | 1 332,1 | 0,000751
2 | 8 545,9 | 1 360,1 | 0,000735
3 | 9 286 | 1 477,9 | 0,000677
4 | 10 329 | 1 644 | 0,000608
5 | 20 193 | 3 213,7 | 0,000311
Таблица 2 – Список резонансных частот всей сборки
Предназначен для определения резонансных (собственных) частот
Для большинства Кубсатов опасными считаются частоты, в промежутке от 50 до 100 Гц.
Если в конструкции полезной нагрузке имеются такие собственные частоты, это может привезти к разрушению всего аппарата.
Получение экспериментальным путем собственные частоты далеки от опасных значений

## Slide 20: Ударное воздействие
Наиболее сильные ударные ускорения приходятся на моменты отстыковки ступеней ракеты
Для ракет «Союз» ударные ускорения могут достигать 1000 g
Максимальное перемещение – 110 нм
Максимальное напряжение - 1,6 кПа
Эпюр перемещений при ударе по оси Х
Эпюр перемещений при ударе по оси Z
Эпюр напряжений при ударе по оси Z

## Slide 21: Термический анализ
Нормальная температура для тихоходок 17-23 ºС
Только лучистый теплообмен со средой
Эксперименты:
Нагревание нижней подложки энергией 5 Вт
Нагревание непосредственно воздуха
Результат
Перегрев нижней подложки
Допустимое нагревание
Эпюр температуры первого эксперименты
Эпюр температуры второго эксперименты

## Slide 22: Результаты
Была определена техническая возможность проведения эксперимента на борту CubeSat
Была разработана модель полезной нагрузки для осуществления эксперимента над тихоходками на борту CubeSat.
Подобрано необходимое оборудование
Проведены симулированные испытания и проанализированы их результаты
Совместить с задачами